2023年湖州市普通照明用灯具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通照明用灯具 | 固定式通用灯具 | 2台 | 1台 | 1台 |
|  |  | 嵌入式灯具 | 2台 | 1台 | 1台 |
|  |  | 可移式通用灯具 | 3台 | 2台 | 1台 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。 |

2 检验依据

表2 固定式通用灯具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 5 | 接线端子 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 6 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 7 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 8 | 耐久性试验和热试验 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 9 | 防尘、防固体异物和防水 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 10 | 绝缘电阻 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 11 | 电气强度 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 12 | 接触电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 13 | 保护导体电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 14 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 |
| 15 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021 |
| 16 | 辐射骚扰 | GB/T 17743-2021 |
| 17 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 |

表3 嵌入式灯具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 5 | 接线端子 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 6 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 7 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 8 | 耐久性试验和热试验 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 9 | 防尘、防固体异物和防水 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 10 | 绝缘电阻 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 11 | 电气强度 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 12 | 接触电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 13 | 保护导体电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 14 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 |
| 15 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021 |
| 16 | 辐射骚扰 | GB/T 17743-2021 |
| 17 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 |

表4 可移式通用灯具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 5 | 接线端子 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 6 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 7 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 8 | 耐久性试验和热试验 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 9 | 防尘、防固体异物和防水 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 10 | 绝缘电阻 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 11 | 电气强度 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 12 | 接触电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 13 | 保护导体电流 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 14 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 |
| 15 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021 |
| 16 | 辐射骚扰 | GB/T 17743-2021 |
| 17 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 |
| 18 | 光电特性 | GB/T 9473-2017 |
| 19 | 噪声 | GB/T 9473-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 7000.1-2015 灯具第1部分：一般要求与试验

GB 7000.201-2008 灯具第2-1部分：固定式通用灯具安全要求

GB 7000.202-2008 灯具第2-2部分：嵌入式灯具特殊要求

GB/T 9473-2017 读写作业台灯性能要求
GB/T 17743-2021  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 17625.1-2012 电磁兼容限值：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。