2024年德清县商用燃气灶产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

## 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2台。其中1台为检验样品,1台为备用样品。

## 2 检验依据

# 明示执行标准为GB 35848-2018的商用燃气灶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产品名称和型号 | GB 35848-2018 |
|  |  | 适用燃气种类 |  |
|  |  | 燃气额定压力 |  |
|  |  | 额定热负荷 |  |
|  |  | 电源性质、额定电压、额定功率 |  |
|  |  | 制造商名称 |  |
|  |  | 工作压力 |  |
|  |  | 执行标准名称和代号 |  |
| 2 | 警示 | GB 35848-2018 |
| 3 | 使用说明书 | 特殊内容 | GB 35848-2018 |
| 4 | 通用结构 | 密闭式或半密闭式燃具应设置火焰观察孔或火焰指示装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃具不应设计有放置储气瓶的空间 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃具出厂后应有防止用户调节额定热负荷的措施 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃具应安装熄火保护装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 全预混燃烧方式燃具应安装燃气稳压器 | GB 35848-2018 |
|  |  | 电气系统 | GB 35848-2018 |
|  |  | 一般要求 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃气管路 | GB 35848-2018 |
|  |  | 空气供应和排烟系统 | GB 35848-2018 |
|  |  | 水系统 | GB 35848-2018 |
| 5 | 燃气系统零部件 | 不允许用户调节的零部件应有保护措施 | GB 35848-2018 |
|  |  | 安全装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 火孔部分不应可调 | GB 35848-2018 |
|  |  | 可变截口的喷嘴不应在主燃烧器上使用 | GB 35848-2018 |
|  |  | 烟道堵塞和风压过大安全装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃烧室损伤安全装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 一般要求 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃气流量控制和关闭装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 燃烧器 | GB 35848-2018 |
|  |  | 风机 | GB 35848-2018 |
|  |  | B型燃具排烟管 | GB 35848-2018 |
| 6 | 燃具特殊结构 | GB 35848-2018 |
| 7 | 燃气系统密封性 | GB 35848-2018 |
| 8 | 热负荷准确度 | GB 35848-2018 |
| 9 | 燃烧工况 | 干烟气中CO | GB 35848-2018 |
|  |  | 特殊工况下CO | GB 35848-2018 |
|  |  | 主火燃烧器火焰稳定性 | GB 35848-2018 |
|  |  | 常明火点火燃烧器火焰稳定性 | GB 35848-2018 |
|  |  | 运行噪声 | GB 35848-2018 |
|  |  | 熄火噪声 | GB 35848-2018 |
|  |  | 火焰传递 | GB 35848-2018 |
|  |  | 火焰状态 | GB 35848-2018 |
| 10 | 熄火保护装置 | 热电式熄火保护装置 | GB 35848-2018 |
|  |  | 自动燃烧器控制系统 | GB 35848-2018 |
| 11 | 点火器 | 点火性能 | GB 35848-2018 |
| 12 | 燃气稳压器 | 稳压性能 | GB 35848-2018 |
| 13 | 预清扫 | GB 35848-2018 |
| 14 | B型燃具安全装置 | GB 35848-2018 |
| 15 | 表面温升 | GB 35848-2018 |
| 16 | 电气性能 | GB 35848-2018 |
| 17 | 辅助能源 | GB 35848-2018 |
| 18 | 能源合理利用 | GB 35848-2018、 明示指标要求 |
| 19 | 特殊要求 | GB 35848-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

## 3 判定规则

3.1依据标准

GB 35848-2018 商用燃气燃烧器具

GB 30531-2014 商用燃气灶具能效限定值及能效等级

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。